Etiquetado de residuos peligrosos (normativa CLP)

El 1 de junio de 2015 ya es de obligado cumplimiento el Reglamento CE 1272/2008 sobre el etiquetado de productos químicos, incluidos los residuos peligrosos.

Estas líneas intentan explicar mínimamente la norma proponiendo unos modelos. Los puntos más importantes que debemos saber:

1. Los recipientes o envases que contengan residuos tóxicos y peligrosos deberán estar etiquetados de forma clara, legible e indeleble, al menos en la lengua española oficial del Estado.

2. En la etiqueta deberá figurar:

- a) El código y la descripción del residuo según artículo 6 y anexo I de Ley 7/2022.

- b) Nombre, NIMA, dirección postal y electrónica y teléfono del productor o poseedor de los residuos.

- c) Fechas en la que se inicia el depósito de los residuos.

- d) La naturaleza de los riesgos que presentan los residuos según Reglamento CE nº 1272/2008 de 16 de diciembre.

3. Para indicar la naturaleza de los riesgos deberán usarse en los envases los siguientes pictogramas dibujados en negro sobre fondo blanco

4. Cuando se asigne a un residuo envasado más de un indicador de un pictograma se tendrán en cuenta los criterios siguientes:

En el caso de peligros físicos, si la etiqueta lleva el pictograma GHS01 (bomba explotando), entonces el GHS02 (llama) y el GHS03 (llama sobre un círculo) serán opcionales

En el caso de los peligros físicos y para la salud, si la etiqueta lleva el pictograma GHS02 (llama) o el GHS06 (calavera y tibias), entonces el GHS04 (bombona de gas) será opcional:

En el caso de los peligros para la salud si la etiqueta lleva el pictograma GHS05 (corrosión), entonces el GHS07 (signo de admiración) no se utilizará para la irritación cutánea u ocular

En el caso de los peligros para la salud, si la etiqueta lleva el pictograma GHS08 (peligro para la salud) relativo a la sensibilización respiratoria, entonces el GHS07 (signo de admiración) no se utilizará para sensibilización cutánea o para la irritación cutánea u ocular

5. La etiqueta debe ser firmemente fijada sobre el envase, debiendo ser anuladas, si fuera necesario, indicaciones o etiquetas anteriores de forma que no induzcan a error o desconocimiento del origen y contenido del envase en ninguna operación posterior del residuo.

El tamaño de la etiqueta debe tener como mínimo las dimensiones de 10 x 10 cm.

6. No será necesaria una etiqueta cuando sobre el envase aparezcan marcadas de forma clara las inscripciones a que hace referencia el apartado 2, siempre y cuando estén conformes con los requisitos exigidos en el presente artículo.

CÓDIGO DE IDENTIFICACIÓN DE LOS RESIDUOS.

Además de los cambios en el pictograma deben tenerse en cuenta las últimas modificaciones incluidas por el Reglamento 1357/2014 que sustituye al anexo III de la Directiva 2008/98/CE por el cual se relacionan las características que permiten clasificar a los residuos como peligrosos.

En dicho Reglamento se establecen las características de los residuos para que sean considerados como residuos peligrosos, adecuándolos al mencionado Reglamento (CE) nº 1272/2008 sobre clasificación, envasado y etiquetado de sustancias y mezclas.(CLP), hasta ahora la H se obtenía de la CARACTERÍSTICAS QUE LES  CALIFICAN COMO PELIGROSOS según la TABLA 5 ANEXO I R.D. 952/97 ahora el HP debe consultarse en el Reglamento 1357/2014.

Las características de peligrosidad de los residuos a partir del 1 de junio pasarán a ser:

- HP 1 Explosivo

- HP 2 Comburente

- HP 3 Inflamable

- HP4 Irritante-irritación cutánea y lesiones oculares

- HP 5 Toxicidad específica en determinados órganos (STOT en su sigla inglesa)/Toxicidad por aspiración

- HP 6 Toxicidad aguda

- HP 7 Carcinógeno

- HP 8 Corrosivo

- HP 9 Infeccioso

- HP 10 Tóxico para la reproducción

- HP 11 Mutágeno

- HP 12 Liberación de un gas de toxicidad aguda

- HP 13 Sensibilizante

- HP 14 Ecotóxico

| CÓDIGO HP | RIESGO | PICTOGRAMA | CÓDIGO HP | RIESGO | PICTOGRAMA |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Relativo a gases |  | HP8 | Corrosivo |  |
| HP1 | Explosivo |  | HP9 | Infeccioso |  |
| HP2 | Comburente |  | HP10 | Toxico para la reproducción |  |
| HP3 | Inflamable |  | HP11 | Mutágeno |  |
| HP4 | Irritante – irritación cutánea y lesiones oculares |  | HP12 | Liberación de un gas de toxicidad aguda |  |
| HP5 | Toxicidad especifica en determinados órganos |  | HP13 | Sensibilizante |  |
| HP6 | Toxicidad aguda |  |  |  |  |
| HP7 | Carcinogénico |  | HP14 | Ecotóxico |  |

Modelo de etiqueta (con indicación de UN para ADR):

| NOMBRE DEL RESIDUO: |
| --- |
| DATOS DEL TITULAR DEL RESIDUO NOMBRE: NIMA: DIRECCIÓN: MAIL: TELÉFONO: | (Indicar riesgo) |
|  | (Hacer un copi-pega del pictograma del cuadro anterior) |
| (Riesgo) Naturaleza del riesgo. |  |
| IDENTIFICACIÓN DEL RESIDUO: HP : CODIGO LER: |  |
| Fecha de envasado: / / |  |

| NOMBRE DEL RESIDUO: BATERIAS DE PLOMO USADAS CON ACIDO |
| --- |
| DATOS DEL TITULAR DEL RESIDUO NOMBRE: NIMA: DIRECCIÓN: MAIL: TELÉFONO: | CORROSIVO |
| INDICACIONES DEL PELIGRO – NATURALEZA DEL RIESGO H314 – Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves. Manténgase fuera del alcance de los niños. En caso de contacto con la piel u ojos, lávese con abundante agua y acúdase al médico. Usen guantes adecuados y protección para ojos y cara. Manténgase el recipiente bien cerrado. |  |
| IDENTIFICACIÓN DEL RESIDUO: Baterías de plomo HP08 : CORROSIVO CODIGO LER: 16 06 01* |  |
| Fecha de envasado: / / |  |

Ejemplo de etiqueta (Con indicación UN) :

Dimensión de las etiquetas normativa CLP

Las etiquetas tendrán una dimensión mínima en función del envase:

| Capacidad del envase | Dimensiones (en milímetros) |
| --- | --- |
| Hasta 3 litros: | Si es posible, al menos 52 x 74 |
| Superior a 3 litros, pero sin exceder los 50 litros: | Al menos 74 x 105 |
| Superior a 50 litros, pero sin exceder los 500 litros: | Al menos 105 x 148 |
| Superior a 500 litros: | Al menos 148 x 210 |

Etiquetado CLP y Etiquetado ADR

Para el traslado de mercancías peligrosas, aparte del cumplimiento del etiquetado del residuo según normativa CLP, debe cumplir también la normativa ADR para el transporte de mercancías peligrosas.

Se deberá etiquetar los bultos con las correspondientes etiquetas ADR. Dichas etiquetas deberán tener una forma cuadrada sobre un vértice (en rombo) con unas dimensiones mínimas de 100 x 100 mm según imagen adjunta y será visible el número de ONU en el bulto.

Ejemplo etiquetado bidón CLP y ADR.

El presente documento solo pretende ser una guía de etiquetaje, sin adquirir responsabilidad alguna del contenido que se expone. La legislación vigente es muy amplia y se han omitido conceptos para generalizar la norma. Para más información ver el Reglamento CE 1272/2008 (normativa CLP), Reglamento CE 1357/2014, Reglamento (UE) 2017/997, Guía Técnica para la Clasificación de los Residuos entre sus páginas 135 a 142 (MITERD), normativa ADR y demás normativa vigente.

Para cualquier consulta no duden en llamarnos:

3R DAPERS SL

Camí del Mig, 20

08970 Sant Joan Despí

Tel.: 93 477 76 84   Fax: 93 477 76 85   E- mail: 3rdapers@3rdapers.es

# Text boxes

UN 2794

(Si ADR)